## Slide 1: PROJET DÉPARTEMENTAL APPRENTISSAGE PAR RENFORCEMENT ET CONTRÔLE DE LA MARCHE DU ROBOT
Lucas Bertinchamp – Juin 2023
1

## Slide 2: INTRODUCTION
Apprentissage par renforcement
Méthode de machine learning
Basé sur un système d’exploration et de récompenses
Objectif
Permettre à un robot de se déplacer d’un point A à un point B en évitant les obstacles
Lucas Bertinchamp – Soutenance projet départemental – 06 Juin 2023
2

## Slide 3: SOMMAIRE 01 02 03
Simulation en 2D et 3D
SIMULATEURS
Principe et implémentation d’un modèle d’apprentissage
APPRENTISSAGE PAR RENFORCEMENT
Étude du modèle entrainé
RESULTATS
Lucas Bertinchamp – Soutenance projet départemental – 06 Juin 2023
3

## Slide 4: 01 SIMULATEURS
4

## Slide 5: SIMULATEUR 3D
Utilisation de Pybullet
Permet de gérer la physique d’objets dans un espace en 3D
Lucas Bertinchamp – Soutenance projet départemental – 06 Juin 2023
5

## Slide 6: SIMULATEUR 3D
Génération de murs à partir d’un motif et de fichiers URDF
Gestion des collisions par calcul de distance entre les objets
Implémentation d’une caméra de profondeur
OBSTACLES
COLLISION
CAMERA
Lucas Bertinchamp – Soutenance projet départemental – 06 Juin 2023
6

## Slide 7
Lucas Bertinchamp – Soutenance projet départemental – 06 Juin 2023
7

## Slide 8: DIFFICULTÉS
Apprentissage extrêmement lent
Grosse puissance de calcul nécessaire pour faire fonctionner ce simulateur
TEMPS
CALCUL
Lucas Bertinchamp – Soutenance projet départemental – 06 Juin 2023
8

## Slide 9: SIMULATEUR 2D
Lucas Bertinchamp – Soutenance projet départemental – 06 Juin 2023
9

## Slide 10: SIMULATEUR 2D
Gestion de l’affichage
Création de sprites
Gestion des déplacements
Boucle du jeu
Lucas Bertinchamp – Soutenance projet départemental – 06 Juin 2023
9

## Slide 11: SIMULATEUR 2D
Lucas Bertinchamp – Soutenance projet départemental – 06 Juin 2023
9

## Slide 12: SIMULATEUR 2D
Gestion de la physique
Création d’un espace d’objet physique
Création d’obstacles
Gestion des collisions
Gestion du LIDAR
Lucas Bertinchamp – Soutenance projet départemental – 06 Juin 2023
9

## Slide 13: 02 APPRENTISSAGE PAR RENFORCEMENT
10

## Slide 14: PRINCIPE
Méthode d’apprentissage permettant à un algorithme, robot (ou autre) de réaliser des tâches complexes grâce à son environnement
Celui-ci progresse par un système de récompenses
Lucas Bertinchamp – Soutenance projet départemental – 06 Juin 2023
11

## Slide 15: HISTORIQUE
1950-1960
1980
Premiers algorithmes de RL
2013
2017
AlphaZero
Progrès dans l’apprentissage automatique
DQN – Deep Q-Learning
Lucas Bertinchamp – Soutenance projet départemental – 06 Juin 2023
12

## Slide 16: MOTS UTILES
Mot | Signification
Agent | L’entité que l’on veut faire progresser (robot, personnage de jeu vidéo…)
État | Un état possible du système (S = l’ensemble des états)
Action | Une action réalisable par l’agent (A = l’ensemble des actions)
Lucas Bertinchamp – Soutenance projet départemental – 06 Juin 2023
13

## Slide 17: ENVIRONNEMENT
ESPACE D’OBSERVATION
ESPACE D’ACTION
Accélérer / Décélérer
Tourner à gauche ou à droite
Position de l’agent + position de la cible + paramètre de déplacement + distance aux objets
=> Vecteur de taille 6 + Nlasers
Interface qui fait le lien entre l’agent et le simulateur
Lucas Bertinchamp – Soutenance projet départemental – 06 Juin 2023
14

## Slide 18: ENVIRONNEMENT
Fonctions utilisées par l’algorithme d’apprentissage pour fonctionner
Lucas Bertinchamp – Soutenance projet départemental – 06 Juin 2023
STEP()
RESET()
REWARD()
TERMINATED()
Détermine si l’on doit redémarrer l’environnement
(collision avec obstacles ou atteint l’objectif)
Réinitialise l’agent dans le simulateur
Liste les actions à effectuer en réaction à une action.
Un appel = un timestep
Calcule la récompense de l’agent dans un état donné
15

## Slide 19: POLITIQUE
Politique : Fonction : ou :
Peut être un réseau de neurones (convolutif ou non)
En entrée du réseau : l’observation / En sortie : l’action à exécuter
Lucas Bertinchamp – Soutenance projet départemental – 06 Juin 2023
16

## Slide 20: ALGORITHME D’APPRENTISSAGE
1
Cherche à maximiser la somme des récompenses d’un épisode
2
Fonctionne en comparant l’ancienne et la nouvelle politique
3
Le clipping limite les mises à jours drastiques
PPO
Lucas Bertinchamp – Soutenance projet départemental – 06 Juin 2023
17

## Slide 21: RÉCOMPENSES
Récompenses éparses
Le point central de l’apprentissage par renforcement, défini de manière empirique
Récompenses denses
Lucas Bertinchamp – Soutenance projet départemental – 06 Juin 2023
En fin d’épisode :
- 1 si collision
- 1 si vitesse nulle
+ 1 si atteint la cible
- distance / 1000 sinon
A chaque timestep :
R(t) = 𝑅𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑(𝑡) + 2∗𝑅𝑜𝑏𝑠(𝑡) + 3∗𝑅𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑡)
Rspeed(t) = abs(v(t))
Robs(t) = avg(distObs(t))
Rdist(t) = - dist / 500
18

## Slide 22: 03 RÉSULTATS
19

## Slide 23
TENSORBOARD
Permet l’affichage des données d’apprentissage sous la forme de courbes
Lucas Bertinchamp – Soutenance projet départemental – 06 Juin 2023
20

## Slide 24: HYPERPARAMETRES
Lucas Bertinchamp – Soutenance projet départemental – 06 Juin 2023
Gamma = 0,991
Batch_size = 512
Objectif de l’algorithme est de maximiser :
21

## Slide 25: RÉSULTATS
Modèle éparse
Modèle éparse
Modèle dense
Lucas Bertinchamp – Soutenance projet départemental – 06 Juin 2023
22

## Slide 26: LE ROBOT ENTRAINÉ
Lucas Bertinchamp – Soutenance projet départemental – 06 Juin 2023
23

## Slide 27: CONCLUSION ET FUTUR DU PROJET
Modèle fonctionnel mais avec quelques défauts
Difficultés quand encerclé
Difficultés pour certains mouvements délicats
Pourrait être intéressant de le passer au réel
Turtle Bot
Lucas Bertinchamp – Soutenance projet départemental – 06 Juin 2023
Projet riche en nouvelles connaissances
24

## Slide 28
Merci pour votre attention!
25

## Slide 29: ANNEXE
Récompenses denses
Lucas Bertinchamp – Soutenance projet départemental – 06 Juin 2023
A chaque timestep :
R(t) = 𝑅𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑(𝑡) + 2∗𝑅𝑜𝑏𝑠(𝑡) + 3∗𝑅𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑡)
Rspeed(t) = abs(v(t))
Robs(t) = avg(distObs(t))
Rdist(t) = - dist / 500
26
Idée : Remplacer la sous récompense de distance aux obstacles